-- Komparator 2 liczb 4-bitowych

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;     -- deklaracja korzystania z biblioteki IEEE 1164

-- początek deklaracja jednostki projektowej

entity KOMPARATOR is

port (

a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);          -- sygnały wejściowe komparatora

porownanie: out std_logic_vector(1 downto 0)); -- sygnał wyjściowy komparatora

end KOMPARATOR;

-- koniec deklaracji jednostki projektowej

-- początek deklaracja trzonu architektury

architecture BEHAVIORAL of KOMPARATOR is

begin

process(a,b)    		  -- sygnały czule na zmianę wartości

begin					  -- początek instrukcji sekwencyjnych

if a=b then    		  -- gdy wartości a i b są równe

porownanie <= "00";   -- na wyjściu stan binarny 00

elsif a>b then			  -- gdy wartość a większa od b

porownanie <= "01";   -- na wyjściu stan binarny 01

elsif a<b then			  -- gdy wartość a mniejsza od b

porownanie <= "10";   -- na wyjściu stan binarny 10

else porownanie <= "11"; -- gdy wartości na wejściu są nieokreślone

-- przyjmij stan binarny 11

end if;					  -- koniec instrukcji sekwencyjnych

end process;				  -- koniec instrukcji process

-- odpowiedzialnej za zmiany wartości

end BEHAVIORAL;

-- koniec deklaracji architektury

-- program testujący komparator

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use std.textio.all;

use work.KOMPARATOR;   -- korzystanie z biblioteki komparatora.vhd

-- deklaracja jednostki projektowej

entity TESTBNCH is

end TESTBNCH;

-- koniec deklaracji jednostki projektowej

-- deklaracja trzonu architektury

architecture stimulus of TESTBNCH is

-- deklaracja komponentów symulacji

component KOMPARATOR is

port ( a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);

porownanie: out std_logic_vector (1 downto 0));

end component; -- koniec deklaracji komponentów

constant PERIOD: time := 100 ns;                     -- długość cyklu okresu symulacji

signal a,b: std_logic_vector (3 downto 0);			-- sygnały wejściowe

signal porownanie: std_logic_vector (1 downto 0);	-- sygnał wyjściowy

begin

DUT: KOMPARATOR port map (a,b,porownanie);

-- część programu odpowiedzialna za test komparatora

Symulacja:process			-- start symulacji

begin

a<="0101";					-- podanie wartości na wejście a=5

b<="1011";					-- podanie wartości na wejście b=11

wait for PERIOD;			-- przerwa 100 ns

a<="1110";					-- podanie wartości na wejście a=13

b<="1001";					-- podanie wartości na wejście b=9

wait for PERIOD;			-- przerwa 100 ns

a<="0110";					-- podanie wartości na wejście a=6

b<="0110";					-- podanie wartości na wejście b=6

wait for PERIOD;			-- przerwa 100 ns

wait;						-- zawieszenie symulacji

end process Symulacja;		-- zakończenie symulacji

end stimulus;

-- koniec deklaracji trzonu architektury

--multiplekser

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity muxoc is

port (

x : in std_logic_vector (3 downto 0);

s : in std_logic_vector (3 downto 0);

y : out std_logic

);

end muxoc;

architecture logic of muxoc is

signal wew1,wew2,wew3,wew4 : std_logic;

begin

wew1 <= 'Z' when ( (x(0) or s(0))) = '1' else '0';

wew2 <= 'Z' when ( (x(1) or s(1))) = '1' else '0';

wew3 <= 'Z' when ((x(2) or s(2))) = '1' else '0';

wew4 <= 'Z' when ( (x(3) or s(3))) = '1' else '0';

y <=  wew1;

y <=  wew2;

y <=  wew3;

y <=  wew4;

end logic;

entity dodajodejmij is

port (X,Y,Pi,Po,Bi,Bo: in bit;	-- sygnały wejściowe

Sum,Roz: out bit);		-- sygnały wyjściowe

end dodajodejmij;

-- koniec deklaracji jednostki projektowej

-- deklaracja architektury

architecture a of dodajodejmij is

begin

-- równania opisujące układ

Sum <= X xor Y xor Pi;		-- suma

Po <= (X and Y) or (X and Pi) or (Y and Pi); -- przeniesienie

Roz <= X xor Y xor Bi; 	-- róznica

Bo <= ((not X) and Y) or ((not X) and Bi) or (Y and Bi);	-- pożyczka

end;

-- Program testowy do układu arytmetycznego

use work.all;

entity TESTBNCH is

end TESTBNCH;

architecture stimulus of TESTBNCH is

component dodajodejmij

port (X,Y,Pi,Po,Bi,Bo: in bit;

Sum,Roz: out bit);

end component;

constant PERIOD: time := 100 ns; -- czas trwania

signal	X: bit;

signal	Y: bit;

signal	Pi: bit;

signal	Po: bit;

signal	Sum: bit;

signal	Bi: bit;

signal	Bo: bit;

signal	Roz: bit;

begin

-- wybór sygnałów wyświetlanych w oknie przebiegów

wyjscia: dodajodejmij port map (X,Y,Pi,Po,Bi,Bo,Sum,Roz);

-- zadawane stany na wejście układu

symulacja: process

begin

Pi <= '0';

Bi <= '0';

X <= '0';

Y <= '0';

wait for PERIOD;

Pi <= '0';

Bi <= '0';

X <= '1';

Y <= '0';

wait for PERIOD;

Pi <= '0';

Bi <= '0';

X <= '1';

Y <= '1';

wait for PERIOD;

Pi <= '1';

Bi <= '1';

X <= '0';

Y <= '0';

wait for PERIOD;

Pi <= '1';

Bi <= '1';

X <= '1';

Y <= '0';

wait for PERIOD;

Pi <= '1';

Bi <= '1';

X <= '1';

Y <= '1';

wait;

end process;

end;

-- licznik modulo 5 z funkcją stopu i zapisu

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

-- początek deklaracji jednostki projektowej

entity modulo5 is

port (

Clk: in std_logic;					-- sygnał zegarowy

Rst: in std_logic;					-- sygnał kasowania

Stop: in std_logic;					-- sygnał stopu

Zapis: in std_logic;				-- sygnał zapisu

Wyjscie: out unsigned (3 downto 0);	-- sygnał wyjścia licznika

Pamiec: out unsigned (3 downto 0));-- sygnał wyjścia pamięci

end modulo5;

-- koniec deklaracji jednostki projektowej

-- początek deklaracji architektury

architecture BEHAVIOR of modulo5 is

begin

process(Rst,Clk)						-- lista czułości sygnałów

variable Q: unsigned (3 downto 0);	-- zmienna Q odpowiedzialna za etapy licznika

begin

if Rst = '1' then Q:= "0000";			-- kasowanie stanu licznika

elsif Stop = '1' then Wyjscie<=Q;

elsif rising_edge(Clk) then Q:=Q+"0001";	-- zmiany reagujące na zbocze rosnące

if Q = 5 then Q:="0000";				-- gdy wartosc na liczniku wynosi 5 przepisuje wartosc 0

end if;

end if;

if Zapis = '1' then Pamiec<=Q;			-- uruchomienie systemu zapisu do pamięci

end if;

Wyjscie <= Q; -- przypisanie wartości Q do zmiennej Licz

end process;

end;

-- koniec deklaracji architektury

-- program testowy do rewersyjnego licznika modulo 13

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

use work.modulo5;

entity Test is

end Test;

architecture stimulus of Test is

component modulo5 is

port (

Clk: in std_logic;					-- sygnał zegarowy

Rst: in std_logic;					-- sygnał kasowania

Stop: in std_logic;					-- sygnał stopu

Zapis: in std_logic;				-- sygnał zapsiu

Wyjscie: out unsigned (3 downto 0);-- sygnał wyjścia

Pamiec: out unsigned (3 downto 0));-- sygnał pamięci

end component;

-- wykorzystywane sygnały

signal Clk: std_logic;

signal Rst: std_logic;

signal Stop: std_logic;

signal Zapis: std_logic;

signal Wyjscie: unsigned(3 downto 0);

signal Pamiec: unsigned(3 downto 0);

signal Clock_cycle:natural :=0;

begin

-- wybór sygnałów wyświetlanych w oknie przebiegów

wyjscia: modulo5 port map (Clk,Rst,Stop,Zapis,Wyjscie,Pamiec);

-- opis pracy zegara

Zegar: process

begin

Clock_cycle <=Clock_cycle +1;

Clk<='1';

wait for 10 ns;

Clk<='0';

wait for 10 ns;

end process;

-- opis przebiegu pracy symulacji

Symulacja: process

begin

-- parametry początkowe symulacji

Rst <='1';

Stop<='0';

Zapis<='0';

wait for 35 ns;		-- po 35 ns od uruchomienia praca licznika

Rst<='0';

wait for 70 ns;		-- po 105 ns od uruchomienia uruchomienie zapisu licznika

Zapis<='1';

wait for 10 ns;		-- po 115 ns od uruchomienia koniec zapisu stanu licznika

Zapis<='0';

wait for 80 ns;		-- po 195 ns od uruchomienia zatrzymanie licznika

Stop<='1';

wait for 30 ns;		-- po 225 ns od uruchomienia wznowienie pracy licznika

Stop<='0';

wait for 50 ns;		-- po 275 ns od uruchomienia uruchomienie zapisu licznika

Zapis<='1';

wait for 10 ns;		-- po 285 ns od uruchomienia koniec zapisu stanu licznika

Zapis<='0';

wait for 35 ns;		-- po 320 ns od uruchomienia kasowanie licznika

Rst<='1';

wait for 50 ns;		-- po 370 ns od uruchomienia kasowanie licznika

Rst<='0';

wait;

end process;

end;