Laboratorium Układów Elektronicznych	Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych
Hubert Płonka / Norbert Nawrocki / Monika Lis	09.01.2019

1. Projekt wzmacniacza napięciowego ze wzmacniaczem operacyjnym oraz układu do pomiaru charakterystyki amplitudowej tego wzmacniacza.

Założenia projektowe:

kuf0= -80 V/V
Rwe> 2 kΩ

Dla małych częstotliwości z dobrym przybliżeniem można przyjąć, że Rwe = R1 .
Wiedząc, że Rwe>2kΩ. Przyjmujemy, zgodnie z szeregiem rezystorów, że R1=2,2kΩ.

kuf0=-R2/R1 => R2=176 kΩ, a po znalezieniu odpowiednika w szeregu R2=180 kΩ

Schemat montażowy zaprojektowanego wzmacniacza na wkładce DWO 1

2. Obliczenie zakresu, w którym powinna znajdować się górna i dolna częstotliwość graniczna zaprojektowanego wzmacniacza

Dane:

kud= 150000 V/V +/- 20%
fb= 5 Hz +/- 20%

fg(3dB)min= 5,926 kHz
fg(3dB)max= 13,333 kHz
size 12{k rSub { size 8{ ital "uf"} } = { { - { {R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } } } } over {1 - { {R rSub { size 8{2} } } over { { {R rSub { size 8{0} } \lline \lline R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{ ital "wy"} } +R rSub { size 8{0} } \lline \lline R rSub { size 8{2} } } } cdot k rSub { size 8{ ital "ud"} } - { {R rSub { size 8{0} } \lline \lline R rSub { size 8{ ital "wy"} } } over {R rSub { size 8{2} } +R rSub { size 8{0} } \lline \lline R rSub { size 8{ ital "wy"} } } } } } cdot { {1} over {R rSub { size 8{1} } \lline \lline R rSub { size 8{2} } \lline \lline R rSub { size 8{ ital "ind"} } } } } } } {}
kuf – wzmocnienie napięciowe wzmacniacza objętego pętlą sprzężenia zwrotnego
kud – wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego (z otwartą pętlą)
Ro – rezystancja obciążenia
Rwy – rezystancja wyjściowa wzmacniacza
Rind – rezystancja różnicowa wzmacniacza

3. schemat blokowy do pomiaru charakterystyki amplitudowej zaprojektowanego wzmacniacza

4. projekt układu do pomiaru parametrów impulsowych wzmacniaczy o wzmocnieniu równym +1 V/V oraz -1 V/V

b) wzmocnienie +1

Dobieramy wartości:
R2=R3=4,7 kΩ

Schemat montażowy :

a) wzmocnienie -1

R3=R1||R2 w celu minimalizacji napięcia niezrównoważenia

R1= R2=4,7 kΩ
R3= 2,2 kΩ

Schemat montażowy:

Amplituda fali prostokątnej przy pomiarze czasu narastania (czas między zmianą sygnału wyjściowego w przedziale 10% 90% Uwymax): około 20mV

SR – maksymalna szybkość zmian napięćia na wyjsciu wzmacniacza operacyjnego przy dużym sygnale wejściowym.

SR = ΔUwy / Δt

Zależność między górną częstotliwością graniczną a czasem narastania tn w odpowiedzi na skok jednostkowy:

fg=0,35 / tn = 1 / 3 * tn